## Slide 1: 新型冠状病毒标本的运输和个人防护
湖南省疾病预防控制中心
黄一伟
2020.1.26

## Slide 2: 相关技术文件
新型冠状病毒实验室生物安全指南（第二版）
新型冠状病毒感染的肺炎防控方案（第二版）新型冠状病毒感染的肺炎实验室检测技术指南（第二版）
网上均有电子版下载，包括送检单

## Slide 3: 病原体分类
新型冠状病毒暂按照病原微生物危害程度分类中第二类病原微生物进行管理

## Slide 4: 病原体及样本运输和管理1
国内运输：新型冠状病毒毒株或其他潜在感染性生物材料的运输包装分类属于A类，对应的联合国编号为UN2814，包装符合国际民航组织文件Doc9284《危险品航空安全运输技术细则》的PI602分类包装要求；

## Slide 5: 标本的包装
三层包装
  第一层为自封袋或2ml离心管
  第二层为防水、防漏的安全壳容器
  第三层为运输包装
  包装要求
  样本应用吸水纸等包裹，固定在自封袋或离心管内
  在坚固、防水、防漏的第二层安全壳容器中，用吸水纸等填充物将内有标本的自封袋或离心管固定好，装入第三层包装
  第二层和第三次包装之间应放置冰排等制冷材料
  安全壳容器和外包装须与IATA危险物品条例包装制度650相符合

## Slide 6: 病原体及样本运输和管理2
环境样本属于B类，对应的联合国编号为UN3373，包装符合国际民航组织文件Doc9284《危险品航空安全运输技术细则》的PI650分类包装要求；
通过其他交通工具运输的可参照以上标准包装。
新型冠状病毒毒株或其他潜在感染性材料运输应当按照《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》（卫生部令第45号）办理《准运证书》。

## Slide 7: 运输流程

## Slide 8: 标本运输的生物安全要求
  由专人专车运送，运送人员须有相关资质，且不得少于两人
  申请单位对与运送人员进行相关的生物安全培训
  在运送过程中采取相应的防护措施
  运输前仔细检查容器，要符合安全要求
  按照规定进行标本运输前的包装和送达后的开启

## Slide 9: 涉及试验的生物安全实验室要求
病毒培养：生物安全三级实验室。指病毒的分离、培养、滴定、中和试验、活病毒及其蛋白纯化、病毒冻干以及产生活病毒的重组实验等操作。
动物感染实验：在生物安全三级实验室操作。

## Slide 10
感染性物质运输包装

## Slide 11
单位内部运输样本
⚫ 单位内部、实验室间样本的运输应使用内部转运箱；

## Slide 12: 送检单

## Slide 13: 未经培养的感染性材料的操作
指未经培养的感染性材料在采用可靠的方法灭活前进行的病毒抗原检测、血清学检测、核酸提取、生化分析，以及临床样本的灭活等操作，应当在生物安全二级实验室进行，
同时采用生物安全三级实验室的个人防护。

## Slide 14: 灭活材料的操作
感染性材料或活病毒在采用可靠的方法灭活后进行的核酸检测、抗原检测、血清学检测、生化分析等操作应当在生物安全二级实验室进行。分子克隆等不含致病性活病毒的其他操作，可以在生物安全一级实验室进行。

## Slide 15
个人防护穿戴
在实验室内的个人防护（PPE）
• 在BSL-2实验室内使用BSL-3个人防 护装备（PPE）；
• N95口罩，一次性连体防护服，护目
镜，面罩，双层手套
• 所有疑似感染性样品必须严格在生物
安全柜内操作；
• 穿戴两层手套；
• 手出生物安全柜时：先消毒，脱去外 层手套，退出安全柜；再戴一层新手 套，再后续操作；
建议此次2019-nCoV检测工作：

## Slide 16: 个人防护装备（PPE）使用指南
关键PPE及使用方法
个人防护建议
不同暴露风险等级时的防护建议
PPE穿脱顺序

## Slide 17: 关键PPE及使用方法-手套
一次性橡胶检查手套
  应符合GB 10213-2006
  应为长袖手套
  丁腈材质or乳胶材质
长袖加厚橡胶手套

## Slide 18: 关键PPE及使用方法-手套

## Slide 19: 关键PPE及使用方法-手套
注意事项
  a.戴手套不能替代手卫生，且尽量减少接触污染物
  b.手套应大小合适
  c.佩戴之前做简易充气检漏检查，确保手套没有破损
  d.手套套在防护服袖口外面
  e.切勿反复使用
  f.严禁戴手套时触摸脸部，调整个人防护用品

## Slide 20: 关键PPE及使用方法-医用外科口罩
用于飞沫隔离的防护
性能要求：分3层
外层有阻水作用, 可防止飞沫进入口罩里面
中层则有过滤作用, 可阻隔>90%的5μm颗粒
近口鼻的内层用以吸湿
分清口罩的内外面，不能反戴；
一般鼻夹结构是在外面

## Slide 21: 关键PPE及使用方法-医用防护口罩
用于空气隔离的防护
性能要求：
应符合《医用防护口罩技术要求》GB19083-2010
对非油性0.3μm颗粒的过滤效率大于95%
同时具备表面抗湿性、合成血阻断性能

## Slide 23: 关键PPE及使用方法-医用防护口罩
佩戴气密性检查方法
  双手捂住口罩快速呼气（正压检查方法）或吸气（负压检查方法），应感觉口罩略微有鼓起或塌陷
  若感觉有气体从鼻梁处泄漏，应重新调整鼻夹，若感觉气体从口罩两侧泄漏，进一步调整头带位置
  若无法取得密合，不要佩戴口罩进入危险区域，应寻求主管人员的帮助

## Slide 24: 关键PPE及使用方法-医用防护口罩

## Slide 25: 关键PPE及使用方法-医用防护口罩
使用注意事项
  a.使用人员应认真阅读使用说明书，了解使用和维护过程中应该注意的事项以及产品使用限制
  b.每次佩戴好医用防护口罩后,应做佩戴气密性检查
  c.医用防护口罩不应重复使用
  d.口罩受到体液喷溅，应尽快更换

## Slide 26: 关键PPE及使用方法-PAPR
性能要求
  应符合《呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器》GB 30864-2014

## Slide 27: 关键PPE及使用方法-PAPR
使用注意事项
  使用前先进行流量检查，以确认电池供电充足，PAPR运行正常；先打开电机送风后，再佩戴头罩/面罩/头盔等
  摘脱时应先摘下头罩/面具/头盔后再关闭电源

## Slide 28: 关键PPE及使用方法-防护面屏OR眼罩
性能要求：
  应符合《个人用眼护具技术要求》（GB14866-2006）
  应能覆盖整个面部
  一次性防护面屏
使用注意事项
  应在每次使用后进行清洗和消毒，可使用次氯酸钠
  在消毒后重新使用或储存前，应确保经温水彻底冲洗，并完全风干
  如面屏模糊不清，应尽快更换

## Slide 29: 关键PPE及使用方法-医用一次性防护服
性能要求
符合《医用一次性防护服技术要求》GB19082-2009
  抗渗水性：静水压1.67kPa（17cmH2O）时，不得渗漏
  透湿量：应不小于2500g/m2·d
  合成血液穿透：1.75kPa时，不得渗漏
  过滤效率：70%
应具有门襟胶条
舒适性or防水性

## Slide 30: 关键PPE及使用方法-医用一次性防护服
穿着方法
  检查防护服的完好性，大小合适
  穿上防护服
  戴上帽子拉上拉链，贴上门襟胶条
  如有必要，可用胶带将接合部位密封，如门襟、防护服袖子和防护手套接合处
  做抬手、抬腿、下蹲、弯腰等动作以检查防护服是否合身，是否有妨碍作业

## Slide 31: 关键PPE及使用方法-医用一次性防护服
脱除方法
  揭开门襟胶条
  从上向下拉开防护服拉链，双手抓住颈侧部位向上拉，低头的同时双手向后翻，这样可以摘下帽子并脱出双肩，然后双手从袖中抽出，之后就能顺利地将防护服以及鞋套完全脱下（这个过程中注意内裹外原则，避免双手和防护服外表面接触）
使用注意事项
  不应重复使用
  防护服上受到血液、体液喷溅，应视现场情况和防护服的防渗透性能尽快更换

## Slide 32: PPE注意事项
  一是培训、练习，要手把手的演示，务必使参与的医护人员可以熟练的穿脱个人防护用品（PPE）
  二是没有任何皮肤暴露
  三是PPE穿脱的每一步都必须由有经验的人进行监督检查

## Slide 33: 个人防护建议-手卫生
日常工作中均应遵循《医务人员手卫生规范》
进入污染区域戴手套和穿个人防护装备前
进行无菌操作前
有可能接触患者和患者的污染物及其污染物品和环境表面之后
脱去个人防护装备过程中

## Slide 34: 个人防护建议-手卫生
快速手消毒方法：45秒
  取适量快速手消毒剂，均匀涂抹至整个手掌
  按六步洗手法认真揉搓双手至干燥，30秒钟左右
洗手方法：1分钟
  在流动水下，双手充分淋湿
  取适量皂液均匀涂抹至整个手掌
  按六步洗手法认真揉搓双手，至少15秒钟
  在流动水下彻底冲净双手，用一次性纸巾擦干
  非感应式水龙头采用一次性纸巾开关龙头

## Slide 35
六步/七步
洗手法口诀：
内外夹弓
大立腕

## Slide 36: 不同暴露风险等级时的防护建议
根据可能的暴露风险等级，采取相应的防护措施
  低风险：对不进入留观场所、隔离病房、实验室和转运车厢等污染区域，且预计不会直接接触患者或患者的污染物及其污染物品和环境表面的人员，尤其是医务人员，在诊疗所有患者时均应按《医院隔离技术规范》做好标准预防措施
  高风险：直接接触患者、可能接触患者或患者的污染物及其污染物品和环境表面的人员，在标准预防的基础上，增加接触隔离、飞沫隔离和防喷溅措施

## Slide 37: 到底应该穿几层才保险？
不是层数越多越好，得考虑到舒适
并且便于开展医疗操作

## Slide 38: PPE穿脱顺序
应由受过培训的监督员指导并监督整个穿脱过程，口头提示并记录穿脱步骤，必要时可从旁协助，确保穿脱过程科学合理
监督员在指导脱摘个人防护装备时，自己应穿戴个人防护装备
房间放一面镜子可以帮助医护人员穿脱

## Slide 39: 实验准备和样本处理
• 样本的分装、灭活、裂解、检测等均应在生物安全柜内 操作；
• 未经可靠灭活的样本必须密闭封装，容器外表面消毒后再 拿出生物安全柜。如离心等操作。

## Slide 40
检测实验应在BSL-2进行
⚫ 样品的病毒抗原检测、血清学检测、核酸检测、生化分 析等操作，如ELISA、IFA、PCR、RT-PCR等实验操作 应在BSL-2实验室进行
⚫ 按照《新型冠状病毒感染的肺炎实验室检测技术指南
（第二版）》进行检测操作

## Slide 41
样本检测废弃物处理
• 样本检测后的废弃物应及时销毁；
• 应在生物安全柜内密闭封装，外表面消毒后再拿出生物安
全柜进行灭菌处理。
• 生物安全柜清场消毒。

## Slide 42: 废弃物处理
严格按照医疗废弃物处理规程；
• 两层包装，垃圾不过夜；利器单独处理；
• 外表面消毒；
• 高压灭菌；
• 移交登记。
建议此次2019-nCoV检测工作中废弃物处理：

## Slide 43
1.正确使用PPE，必要时针对性提高防护等级（新型冠状病毒，BSL-2提升至BSL-3级别防护）
2.规范操作各仪器设备，登记；
3.准备工作：积极预防（首要）；除常规准备工作外，应特别对关键性危险步骤进行预防准备。
4.检测实验方案：正常操作流程＋安全处理细节。
5.意外情况：生命安全第一，控制核心污染源，妥善处理，寻求帮助，及时报告。
6.自我健康观察，如有异常，前期医学处置措施＋及时报告。
操作方案的安全评价及自查

## Slide 44
春节快乐！
平安健康！